## Slide 1: NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE NEJAPA

## Slide 2: ¿CÓMO SERÁ LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?
Diseño y construcción del mejoramiento y ampliación del alcantarillado y la nueva planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Nejapa con una capacidad máxima de depuración para 4,175.7 metros cúbicos al día y hasta 33,416 habitantes equivalentes.

## Slide 3
1. PRETRATAMIENTO
CRIBADO O DESBASTE DE GRUESOS
DESARENADOR PARA ACUMULACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ARENAS

## Slide 4: 1. PRETRATAMIENTO Estado 74.21%

## Slide 5: 2. Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA)
Es un proceso que se realiza en un tanque
Pequeñas aglomeraciones de microorganismos que, debido a su peso, resisten ser arrastrados por el flujo ascendente, estos microorganismos realizarán la descomposición de la materia orgánica.
Como resultado, se libera biogás (mezcla de gases tales como metano y dióxido de carbono) que será quemado en una antorcha.
El efluente clarificado se extrae de la parte superior del tanque donde la cantidad de sólidos es menor.

## Slide 6: 2. RAFA Estado 68.24%

## Slide 7: 3. FILTROS PERCOLADORES

## Slide 8: ¿Cómo funcionan los filtros percoladores?
Es un tratamiento secundario en el que el agua residual, después de haber sido sometida a un tratamiento previo (pretratamiento y tratamiento primario), percola por gravedad a través de un material de relleno, que constituye el material soporte sobre el que se desarrollan y crecen los microorganismos, formando una biopelícula de espesor variable.

## Slide 9: 3. FILTROS PERCOLADORES Estado 75.0%

## Slide 10
El efluente de los filtros percoladores será distribuido uniformemente entre los dos decantadores posteriores.
Los lodos producidos en los filtros percoladores serán enviados a la entrada de los RAFA, donde serán extraídos.
4. DECANTADORES SECUNDARIOS LAMELARES

## Slide 11: 4. DECANTADORES SECUNDARIOS LAMELARES Estado: 75.5%

## Slide 12: 5. CLORACIÓN
El efluente de los filtros percoladores será desinfectado a través de un laberinto de cloración, mediante la adición de hipoclorito sódico.

## Slide 13: 5. LABERINTO DE CLORACIÓN ESTADO: 94%

## Slide 14: 6. PATIOS DE SECADO
Los lodos producidos en la planta serán deshidratados en 8 unidades de patios de secado.

## Slide 15: 6. PATIOS DE SECADO Estado: 81.3%

## Slide 16: ALCANTARILLADO 11.3 KM INTERVENCIÓN EN COLECTORES SANITARIOS Estado 60.8%